## Slide 1: Control de emisiones automotrices
Noel vera flores
Conalep
Prof: tapia
502

## Slide 2: Introducción:
Ciclo Otto
Ciclo diésel
vacío
Presión
Presión atmosférica
Compresión
Velocidad
Aceleración
temperatura

## Slide 3: .
Emisiones
Emisiones evaporativas
Características químicas físicas del combustible
Combustión
Gases
Porcentaje de mezcla de aire de combustible
Cámara de combustión
Productos de la combustión
Orígenes químicos de las emisiones
Combustión ideal
Volatilidad de la gasolina
Plomo en gasolina
Aceite de motor

## Slide 4: .
Emisiones contaminantes
Mezcla de componentes de escape
Concentración de gases y la ecuación de combustión
Relación estequiometria aire
Formación de contaminantes
Monóxido de carbono
Hidrocarburos
Óxidos de nitrógeno
Suciedad en el combustible
Concentraciones de azufre

## Slide 5: Ciclo Otto
El ciclo Otto es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna de encendido provocado (motores de gasolina). Se caracteriza porque en una primera aproximación teórica, todo el calor se aporta a volumen constante.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Otto

## Slide 6: Ciclo diésel
El ciclo del motor diésel lento (en contraposición al ciclo rápido, más aproximado a la realidad) ideal de cuatro tiempos es una idealización del diagrama del indicador de un motor Diésel, en el que se omiten las fases de renovación de la carga., y se asume que el fluido termodinámico que evoluciona es un gas perfecto, en general aire. Además, se acepta que todos los procesos son ideales y reversibles, y que se realizan sobre el mismo fluido.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_di%C3%A9sel

## Slide 7: vacío
En Admisión se crea el Vacío en sincronización con el Cigüeñal y árbol de levas El pisto empieza a bajar a su punto muerto inferior y 15o gra. se abre la válvula de admisión entoses crea un succión o admisión que pasa atreves del múltiple de admisión por unos puertos así es como se llena el Cilindro de los Monobloc o esto es solo uno de los cuatro tiempos de un motor .
http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090318162527AAksoXA

## Slide 8: Presión
es una magnitud física que mide como la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea

## Slide 9: Presión atmosférica
El hecho de estar rodeados por una masa gaseosa (aire), y al tener este aire un peso actuando sobre la tierra, quiere decir que estamos sometidos a una presión (atmosférica), la presión ejercida por la atmósfera de la tierra, tal como se mide normalmente por medio del barómetro (presión barométrica). Al nivel del mar o a las alturas próximas a este, el valor de la presión es cercano a 14.7 lb/plg2 (101,35Kpa), ,disminuyendo estos valores con la altitud.
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml#ixzz2cwI1iDLE

## Slide 10: compresión
compresión en un motor de combustión interna es el número que permite medir la proporción en que se ha comprimido la mezcla de aire-combustible (Motor Otto ) o el aire (Motor Diésel) dentro de la cámara de combustión de un cilindro.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Otto

## Slide 11: velocidad
La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. . Sus dimensiones son [L]/[T]. Su unidad en el Sistema Internacional es el m/s.
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad

## Slide 12: Aceleración
La aceleración se define como la rapidez de cambio en la velocidad. La aceleración es inherentemente una cantidad vectorial y un objeto tendrá aceleración, si cambia la velocidad ya sea en cantidad como en dirección.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/acca.html

## Slide 13: temperatura
La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío que puede ser medida con un termómetro. En física, se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica.
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura

## Slide 14: emisiones
Las emisiones de dióxido de carbono tienen dos orígenes, naturales y antropogénicas, teniendo estas últimas un fuerte crecimiento en las últimas décadas . El promedio actual de emisiones de CO 2 en el aire oscila alrededor de 380 ppm, o 0,038%, con algunas variaciones día-noche, estacionales (por la parte antrópica) y con picos de contaminación localizados.
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisiones_de_CO2

## Slide 15: Emisiones evaporativas
La energía mecánica, indispensable para poner en acción diferentes máquinas se puede obtener utilizando energía térmica, hidráulica, solar y eólica. La que más se utiliza es la energía térmica obtenida de los combustibles de naturaleza orgánica. Los equipos energéticos que más aceptación han tenido son los motores de combustión interna, a ellos corresponde más de un 80 % de la totalidad de la energía producida en el mundo.

## Slide 16: Características químicas físicas del combustible
El Combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma violenta con desprendimiento de calor poco a poco. Supone la liberación de una energía de su forma potencial (energía de enlace) a una forma utilizable sea directamente (energía térmica) o energía mecánica (motores térmicos) dejando como residuo calor (energía térmica), dióxido de carbono y algún otro compuesto químico.
La principal característica de un combustible es el calor desprendido por la combustión completa una unidad de masa (kilogramo) de combustible, llamado poder calorífico, se mide en julios partido por kilogramo, en el sistema internacional.
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible

## Slide 17: combustión
La combustión es una reacción química de oxidación, en la cual generalmente se desprende una gran cantidad de energía, en forma de calor y luz, manifestándose visualmente como fuego.
En toda combustión existe un elemento que arde (combustible) y otro que produce la combustión (comburente), generalmente oxígeno en forma de O2 gaseoso. Los explosivos tienen oxígeno ligado químicamente, por lo que no necesitan el oxígeno del aire para realizar la combustión.
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n

## Slide 18: gases:
Los gases son fluidos altamente compresibles, que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura. Las moléculas que constituyen un gas casi no son atraídas unas por otras, por lo que se mueven en el vacío a gran velocidad y muy separadas unas de otras, explicando así las propiedades:
Las moléculas de un gas se encuentran prácticamente libres, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual son contenidos. Las fuerzas gravitatorias y de atracción entre las moléculas son despreciables, en comparación con la velocidad a que se mueven sus moléculas.
Los gases ocupan completamente el volumen del recipiente que los contiene.
Los gases no tienen forma definida, adoptando la de los recipientes que las contiene.
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas

## Slide 19: Porcentaje de mezcla de aire de combustible
En condiciones normales, la combustión total de 1 gramo de gasolina se consigue con 14.8 gramos de aire. Sin embargo, los motores de pistón no son capaces de crear las condiciones de homogeneidad entre aire y gasolina para quemarla el ciento por ciento. Para contrarrestar esta deficiencia los sistemas de alimentación están diseñados de manera que la mezcla contenga un 10 por ciento más de aire por gramo de gasolina.
http://www.todomotores.cl/competicion/mezcla_combustible.htm

## Slide 20: Cámara de combustión
En un motor alternativo a ciclo Otto (gasolina), la cámara de combustión es el espacio remanente entre la parte superior del pistón cuando éste se encuentra en el punto muerto superior y la culata o tapa de cilindros. En un ciclo Diésel (gas oíl),de inyección directa, la cámara de combustión principal se encuentra mecanizada en la cabeza del pistón. En los de inyección indirecta, hay una pre cámara de combustión o una cámara de turbulencia.
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_combusti%C3%B3n

## Slide 21: Productos de la combustión
Cuando se produce una reacción química exotérmica, se establece una ecuación de unos elementos iníciales que reaccionan y cambian sus características químicas para dar lugar a unos productos, o elementos diferentes de aquellos que reaccionan inicialmente. Ninguno de los elementos iníciales se destruye, sino que todos son transformados en mayor o menor medida. Aun cuando se encuentren dispersos, los productos de la combustión son iguales en peso y volumen aquellas del combustible de la combustión. En definitiva, se puede decir que se cumple aquel famoso principio de la ciencia que asevera que "la materia ni se crea ni se destruye, tan sólo se transforma. Cuando un material combustible se quema, se generan ciertos productos. Son los productos de la combustión. http://www.scribd.com/doc/28890667/Productos-de-la-combustion

## Slide 22: Orígenes químicos de las emisiones
Los contaminantes presentes en la atmósfera proceden de dos tipos de fuentes emisoras bien diferenciadas: las naturales y las antropogénicas. En el primer caso la presencia de contaminantes se debe a causas naturales, mientras que en el segundo tiene su origen en las actividades humanas.
Las emisiones primarias originadas por los focos naturales provienen fundamentalmente de los volcanes, incendios forestales y descomposición de la materia orgánica en el suelo y en los océanos.
http://www.jmarcano.com/recursos/contamin/catmosf4.html

## Slide 23: Combustión ideal
Combustión ideal, coeficiente de exceso de aire, balance de materiales. La necesidad mínima de oxígeno para la combustión completa de las partes inflamables depende de la composición del combustible.
1 kg de carbono, por ejemplo, necesita 2,67 kg de oxígeno para quemarse, mientras que 1 kg de hidrógeno necesita 8 kg y 1 kg de azufre sólo 1 kg de oxígeno. En este caso, la combustión cuando las proporciones de las cantidades son exactas se denomina como combustión ideal o combustión en condiciones estequiometrias.
http://www.academiatesto.com.ar/cms/?q=aire-de-combustion-coeficiente-de-exceso-de-aire

## Slide 24: Volatilidad de la gasolina
La volatilidad de una gasolina es el rango de temperaturas desde que comienza a hervir la mezcla hasta que se evapora todo el líquido (normalmente hasta los 200 grados Celsius).
http://www.sabelotodo.org/combustibles/gasolina.html

## Slide 25: Plomo en gasolina
El plomo, (CH3CH2)4Pb, es un componente de química organometálica tóxico usado en la extinta gasolina con plomo súper de 97 octanos y Normal de 92 octanos como aditivo antidetonante.
El plomo como no interviene en la combustión es expulsado con los gases de escape. Es un metal pesado venenoso para el cuerpo humano ya que ataca al sistema nervioso. Actualmente se utilizan gasolina sin plomo que utilizan otros elementos no contaminantes como antidetonante.
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraetilo_de_plomo

## Slide 26: Aceite de motor
aceite de motor, por extensión, a todo aceite que se utiliza para lubricar los motores de combustión interna. Su propósito principal es lubricar las partes móviles reduciendo la fricción. Además de lubricar el aceite también limpia, inhibe la corrosión y reduce la temperatura del motor transmitiendo el calor lejos de las partes móviles para disiparlo.
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_motor

## Slide 27: Emisiones contaminantes
Emisiones son todos los fluidos gaseosos, puros o con sustancias en suspensión; así como toda forma de energía radioactiva, electromagnética o sonora, que emanen como residuos o productos de la actividad humana o natural(por ejemplo: las plantas emitan CO2).
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisiones

## Slide 28: Mezcla de componentes de escape
El aire está compuesto básicamente por dos gases: nitrógeno (N2) y oxígeno (02). En un volumen determinado de aire se encuentra una proporción de nitrógeno (N2) del 79 % mientras que el contenido de oxígeno es aproximadamente de un 21 %..
El nitrógeno durante la combustión, en principio, no se combina con nada y tal como entra en el cilindro es expulsado al exterior sin modificación alguna, excepto en pequeñas cantidades, para formar óxidos de nitrógeno (NOx). El oxígeno es el elemento indispensable para producir la combustión de la mezcla.
Cuando se habla de la composición de los gases de escape de un vehículo se utilizan siempre los mismos términos: monóxido de carbono, óxido nítrico, partículas de hollín o hidrocarburos. Decir que estas sustancias representan una fracción muy pequeña del total de los gases de escape. Debido a ello, antes de describir las diferentes sustancias que integran los gases de escape, le mostramos a continuación la composición aproximada de los gases que despiden los motores diésel y de gasolina.
http://www.aficionadosalamecanica.net/emision-gases-escape.htm

## Slide 29: Concentración de gases y la ecuación de combustión
• Los combustibles sólidos(carbón duro, carbón bituminoso, turba, madera, paja) contienen carbono (C), hidrógeno (H2), oxígeno (O2), y pequeñas cantidades de azufre (S), nitrógeno (N2), y agua (H2O). El mayor problema cuando se manejan estos combustibles es la formación de grandes cantidades de ceniza, partículas y hollín.
http://www.testo.com/online/embedded/Sites/ARG/SharedDocuments/Downloads/Guia_emisiones.pdf

## Slide 30: Relación estequiometria aire
El valor ideal o teórico de tal relación es el correspondiente a la relación estequiometria o proporción exacta entre las masas de las substancias que forman parte de la reacción para conseguir una completa combinación química. Cuando se trate de gasolinas comerciales, dicha relación está comprendida entre 14,7 y 15,1 (es decir, unos 15 kg de aire por cada kilogramo de gasolina).
http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/relacion-aire-combustible-definicion-significado/gmx-niv15-con195356.htm

## Slide 31: Formación de contaminantes.
Monóxido de carbono
Hidrocarburos
Óxidos de nitrógeno
Ozono
Cetanos
Suciedad en el combustible
Concentraciones de azufre
Aditivos

## Slide 32: Monóxido de carbono
El monóxido de carbono también denominado óxido de carbono , gas carbonoso y anhídrido carbonoso (los dos últimos cada vez más en desuso) cuya fórmula química es CO, es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico. Puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Se produce por la combustión deficiente de sustancias como gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera. Las chimeneas, las calderas, los calentadores de agua o calefactores y los aparatos domésticos que queman combustible, como las estufas u hornallas de la cocina o los calentadores a queroseno, también pueden producirlo si no están funcionando bien. Los vehículos detenidos con el motor encendido también lo despiden. También se puede encontrar en las atmósferas de las estrellas de carbono.
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono

## Slide 33: Hidrocarburos
Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son los compuestos básicos de la Química Orgánica. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. Los que tienen en su molécula otros elementos químicos (heteroátomos),se denominan hidrocarburos sustituidos.
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo

## Slide 34: Óxidos de nitrógeno
El término óxidos de nitrógeno (NxOy) se aplica a varios compuestos químicos binarios gaseosos formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. El proceso de formación más habitual de estos compuestos inorgánicos es la combustión a altas temperaturas, proceso en el cual habitualmente el aire es el comburente.
En función de la valencia atómica que utilice el nitrógeno, los óxidos de nitrógeno tienen distintas formulaciones y se aplican para ellos diferentes nomenclaturas.
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_nitr%C3%B3geno

## Slide 35: Suciedad en el combustible
es transferida, en algunas ocasiones, desde el tanque de almacenamiento en una estación de servicio a través del bombeo de combustible. Es común que ese tanques acumulen suciedad o escombros y sedimentos cada vez que son reabastecidos por el camión. La suciedad en los camiones de abastecimiento, en las mangueras o en un tanque de almacenamiento de la estación de servicio son factores responsables de inyectar esos residuos en el tanque de combustible de un vehículo durante el abastecimiento del mismo.
http://www.ehowenespanol.com/origina-suciedad-tanque-combustible-como_82823/

## Slide 36: Concentraciones de azufre
El dióxido de azufre es un gas incoloro de olor acre y penetrante. Bajo presión es un líquido y se disuelve fácilmente en agua. No es inflamable.
En el aire se origina principalmente de actividades tales como quema de carbón o aceite en centrales eléctricas o de la fundición del cobre. En la naturaleza, el dióxido de azufre puede ser liberado al aire en erupciones volcánicas.
Cuando se está expuesto al dióxido de azufre, hay muchos factores que determinan si afectará adversamente. Estos factores incluyen la dosis, (la cantidad), la duración (por cuánto tiempo) y de la forma como entró en contacto con esta sustancia.
http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=180331&idsec=1573

## Slide 37: conclusión
Para mi esta muy bien controlar los gases de se presentan o que lanzan los motores por que si los controlamos no se contaminara mucho nuestro planeta y así también los aditivos y aceite que contaminan el suelo y el agua.